●COMMODITY：Standard 1.0                  φ5食人鱼白灯

●DEVICE  NUMBER：YF-F5AFBW3

●ABSOLUTE MAXIMUM RATIGS （Ta=25ºC）

| Reverse Voltage | 5v |
| --- | --- |
| Reverse Current （VR=5v） | ≦10uA |
| Operating Temperature | -40ºC~85ºC |
| Storage Temperature | -40ºC~100ºC |
| Lead Soldering Temperature | 260ºC For (5 Seconds) |
| Power Dissipation | 100mw |

●ELECTRICAL AND OPTICAL CHARACTERISTICS （Ta=25ºC）

| Emitted Color | Chromaticity Coordinates (note4) At (20MA) | Lens Appearance | Absolute Maximum Rating | ELECTRO-OPTICAL DATE (At20MA) | Viewing Angle θr (deg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| White (白) | X | Y |  | Pd (mw) | IF (mA) | Peak IF(mA) | VF(v) | IV(mcd) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | min | max | min | max |  |
|  | 0.25 | 0.26 | Water Clear | 80 | 20 | 150 | 3.0 | 3.4 | 1500 | 2500 | 100±10 |

NOTES: 1.All dimensions are in millimeters (inches)

2.Tolerance is ±0.25mm(0.01) unless otherwise specified.

3.The products are sensitive to static electricity and care must be fully taken when handing products.

4.Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.

5.Specifications are subject to change without notice